## Slide 1: Projektgruppe
Generalprobe
29.09.2014
Notes: Malte F.

## Slide 2: Motivation / Ziel
Probleme mit statischen Materialflusssystemen
  Schlechte Skalierbarkeit
  Schlechte Erweiterbarkeit
  Schlechtes Anpassungsverhalten
  Single-Point-Of-Failure
Flexible fahrerlose Transportsysteme
  Gute Skalierbarkeit
  Robustheit durch Redundanz
  Hohe Reaktivität durch dezentrale Steuerung
Notes: Malte F.

## Slide 3: Lösungsansatz ggf. raus
Realisierung einer Simulation und physischen Zelle
zur Abbildung eines Umschlagslagers
Umschlagslager
  Individuelle Pakete
  Umschlag von einem Transportmittel auf das nächste
  Beispiel: Containerhafen
  Möglichkeit zur Zwischenlagerung
Komponenten
  Ein- / Ausgänge
  Transportmodule (AGV)
  Lagerplätze
Notes: Malte F.

## Slide 4: Vision FAISE
Simulation einer dezentralen, agentenbasierten Logistikhalle
Aufbau einer physischen Einheit zur Darstellung eines Teilsystems der Simulation
  AGVs (Transportroboter)
  Lagerrampen (Zwischenlagerung)
  Stetigförderer (Ein-Ausgänge)
Selbständige Kommunikation zwischen verschiedenen Agenten auf den Komponenten sollen autonomes Verhalten ermöglichen
HHLA und Gottwald
Stand der Technik
Notes: Malte F.

## Slide 5: Agenda
Einleitung
- Motivation - Problemstellung - Vision
Systembeschreibung
- Komponenten - Ablaufszenario - Agentenbeschreibung - Teilgruppen
Teilgruppen
Simulation / Flow / Drive
- Anforderungen - Konzeption - Demo - Herausforderungen - Ausblick
Zusammenfassung
- Ausblick FAISE II - Fazit
Notes: Malte F.

## Slide 6: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 7: Systembeschreibung
Beschr. Gesamtsystem
Heranführung an Agentenframework
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 8: Agenten
Routing Agent
  findet Wege (Hops) durch das System
  führt Auktionen zwischen Eingangsrampe und Zwischenlagerrampen und Rampen und Volksbots durch
Plattform Agent
  Abhängig vom Modul (Rampe, Stetigförder, AGV)
  steuert Aktorik und Sensorik
Order Agent
  Verteilter Materialflussrechner
  Distribution von Aufträgen
Paket Agent
  repräsentiert physisches Paket
  kennt Ziel
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 9: Komponenten / Rampen / Micaz
Komplexe Orchestrierung der einzelnen Komponenten
sehr differenzierte Aufgaben für jede einzelne Komponente
Repräsentation der Ablauflogik mithilfe von Agenten
Probleme
  Echtzeitanforderungen
  Beschränkte Ressourcen

## Slide 10: Komponenten / Volksbot
Architektur

## Slide 11: Ablaufszenario 1. Paket wird am Eingang verarbeitet.
Notes: Jan Paul Vox
Paket kommt am Eingang an
  ID und Ziel werden von der Rampe zugewiesen
Fall A: Kein Auslagerungsauftrag für das Paket liegt vor
  Eingangsrampe startet Auktion, um freien Platz im Zwischenlager zu finden (Ausgewählt wird die Zwischenrampe mit den wenigsten Paketen)
  Die ausgewählte Rampe reserviert den Platz für das Paket
Fall B: Ausgang fragt Paket an
  Eingangsrampe bricht eventuell bestehende Planung (Fall A) ab und weist dem Paket das neue Ziel zu und startet neues Routing

## Slide 12: Ablaufszenario 2. Volksbot berechnet Energieaufwand.
berechnet
Notes: Jan Paul Vox
Rampe sucht Transportmittel:
  Auktion der Volksbots, die den Zeit- und Energieaufwand abschätzen
    Pathfinding
    Empirische Energieabschätzung
  Ein Volksbot kann gleichzeitig an nur einer Auktion beteiligt sein
  Rampe vergibt Auftrag an den Volksbot mit dem besten Angebot

## Slide 13: Ablaufszenario 3. Volksbot lädt Paket auf.
Notes: Jan Paul Vox
Ausgewählter Volksbot bewegt sich zur Rampe
  Volksbot meldet sich an der Rampe, wenn er seine Zielposition erreicht hat
Rampe übergibt das Paket, Volksbot nimmt Paket an
  Paketinformationen (ID, Ziel) werden auf Volksbot übertragen
Volksbot bewegt sich zum Ziel des Pakets
  Ändert sich unterwegs das Ziel, beendet der Volksbot im ersten Schritt trotzdem seinen Transport

## Slide 14: Ablaufszenario 4. Paket wird am Ausgang/ Ziel abgeladen.
Notes: Jan Paul Vox
Volksbot meldet sich beim Ziel an und übergibt das Paket
  Paketinformationen (ID, Ziel) werden auf das Ziel übertragen

## Slide 15: Projektorganisation ggf. raus
Organisation in 3 Gruppen
  Simulation
  Fahrzeuge
  Materialfluss
Vorgehensmodell
  Agile Entwicklung mit SCRUM / Prototyping
    Rücksprachen, Zwischenberichte
    Meilensteine als Zwischenziele
    Aufgabenerfüllung in Sprints
Weekly Scrums
Sprints
Notes: Michael G.

## Slide 16: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 17: Anforderungen – Lastenheft
Zusammenfassen
Implementierung des Ablaufkonzepts
Virtuelle Akteure analog zu d. physischen Akteuren
Dynamische Visualisierung
Generierung von Aufträgen
Anpassung von Parametern d. Simulation
Statistiken
Notes: Simon J.

## Slide 18: Anforderungen –Architektur/Komponenten
Notes: Simon J.

## Slide 19: Anforderungen - Multiagentenframework
Zusammenfassen
Erstellung von verschiedenen Agententypen
Agenten führen ereignisabhängig versch. Aktionen aus
Nachrichtenaustausch zwischen Agenten
Parallele Durchführung von Aktionen
Echtzeit
Notes: Simon J.

## Slide 20: Entwurf – Architektur
Notes: Simon J.

## Slide 21: Entwurf – Abläufe auf Agentenebene
Nach Eintreffen eines Pakets verlangt Paketagent Destination
Orderagent erfragt Destination von anderen Orderagenten
Orderagenten fragen Paketagenten (Platz frei bzw. Paket wird benötigt)
und antworten dem Orderagent der Eingangsrampe
Orderagent benachrichtigt Routingagent, falls Ziel gefunden wurde
Routingagent verlangt Aufwandsschätzung von allen Routingagenten d. Fahrzeuge
Notes: Simon J.

## Slide 22: Entwurf – Abläufe auf Agentenebene
Routingagent der Fahrzeuge berechnet Aufwandsschätzung und liefert diese zurück
Der Routingagent der Rampe wählt das Fahrzeug mit der besten Aufwandschätzung aus
Plattformagent fährt zur jeweiligen Eingangsrampe und lädt Paket auf
Paket wird durch Kommunikation mit dem Paketagenten aufgeladen
Fahren zur Zielrampe und abladen des Pakets erfolgt analog
Notes: Simon J.

## Slide 23: Implementierung - Agententypen
Jede Rampe besitzt einen Paket- , Order-, Routing- und Plattformagenten
Jedes Fahrzeug besitzt einen Paket- , Routing- und Plattformagenten
Plattform und Routingagenten sind unterschiedlich je nach Akteur
Jobagent notwendig zum simulieren von Paketübergabe
Jobagent leitet auch ausgehende Aufträge an Ausgänge weiter
Notes: Simon J.

## Slide 24: Implementierung – Interaktion der Komponenten
Notes: Simon J.

## Slide 25: Herauforderungen/Schwierigkeiten
Komplexität durch die Vielzahl an Agenten
Entwicklung der Agenten mit mehreren Personen
Debuggingprobleme Eclipse/GWT
Notes: Simon J.

## Slide 26: Ausblick
Dynamisches Hinzufügen von Bots und Aufträgen
Kollisionsvermeidung der Fahrzeuge
Genauere Zeitplanung für die Aufträge
Schwarmverhalten
Notes: Simon J.

## Slide 27: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 28: Anforderungen/ Konzeption
Implementierung des Ablaufkonzepts
Virtuelle Akteure analog zu d. physischen Akteuren
Dynamische Visualisierung
Generierung von Aufträgen
Anpassung von Parametern d. Simulation
Statistiken
Notes: Simon J.

## Slide 29: Herausforderung/ Ausblick
Notes: Simon J.

## Slide 30: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 31: Anforderungen/ Konzeption
Implementierung des Ablaufkonzepts
Virtuelle Akteure analog zu d. physischen Akteuren
Dynamische Visualisierung
Generierung von Aufträgen
Anpassung von Parametern d. Simulation
Statistiken
Notes: Simon J.

## Slide 32: Herausforderung/ Ausblick
Notes: Simon J.

## Slide 33: Weg- / Netzplanung
Wege – Streckennetz
Koordinatensystem
Potentialfeld
Notes: Mischa

## Slide 34: Suchalgorithmen
Testläufe mit Breiten / Tiefensuche
A* Suchalgorithmus
  Verfeinerung → Theta* Suchalgorithmus
Probleme:
  Deadlocks
  Neuplanung
  Sackgassen
  Energieeffizienz
Kollisionsvermeidung
  Bahnreservierung
  Laserscann zur Erkennung dynamischer Objekte
  Vorfahrts- / Prioritätenregelung
Notes: Mischa

## Slide 35: Demo
Notes: Simon J.

## Slide 36: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 37: Zusammenfassung / Fazit
Wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen Projektmanagement und SE
Parallelisierung durch Erarbeitung von Technologien
Regelmäßiger Abgleich zwischen Auftraggebern und Team
Modularisierbarkeit kann Komplexität erhöhen und Testbarkeit erschweren
Notes: Simon J.

## Slide 38: Zusammenfassung / Ausblick
Entwicklung eines Hybridmodus
Notes: #Geilon

## Slide 39: Zusammenfassung / Ausblick
Notes: #Geilon

## Slide 40: Zeit für Fragen!
Notes: Malte F.

## Slide 41
DRAFT
Notes: Simon J.

## Slide 42: Anforderungen Simulation
Realisierung einer Software, die eine Simulation analog zum physisch vorhandenen System ermöglicht
Simulation soll dynamisch skalierbar sein
  Anzahl Bots
  Pathfinding-Algorithmen
Anpassbare Simulationsgeschwindigkeit
AGV soll bei der Erstellung eines Angebots seine Reichweite miteinbeziehen
Festhalten von Simulationswerten in Statistiken
  Durchlaufzeit für einen Satz von Aufträgen
  Auslastung der AGV
Notes: Raschid A.

## Slide 43: Anforderungen Simulation (Forts.)
Zwei Modi
  Rein virtueller Modus
    Selbstkonfigurierbare Simulation
  Hybrider Modus
    Visualisierung der physikalischen Zelle in einem Teilbereich
Software soll als Client-Server realisiert werden, weil
  Plattformunabhängige Entwicklung
  Einfache, großflächige Verteilung möglich
  Einheitliche Wartung
  Alle Nutzer haben einheitliche Version
  Bereitstellung von Statistiken und Szenarien für mehrere Benutzer
  Kapselung der Kommunikation mit der physischen Zelle
Notes: Raschid A.