## Slide 1: Projektgruppe
Generalprobe
29.09.2014
Notes: Malte F.

## Slide 2: Motivation / Ziel
Probleme mit statischen Materialflusssystemen
  Schlechte Skalierbarkeit
  Schlechte Erweiterbarkeit
  Schlechtes Anpassungsverhalten
  Single-Point-Of-Failure
Flexible fahrerlose Transportsysteme
  Gute Skalierbarkeit
  Robustheit durch Redundanz
  Hohe Reaktivität durch dezentrale Steuerung
Notes: Malte F.

## Slide 3: Lösungsansatz ggf. raus
Realisierung einer Simulation und physischen Zelle
zur Abbildung eines Umschlagslagers
Umschlagslager
  Individuelle Pakete
  Umschlag von einem Transportmittel auf das nächste
  Beispiel: Containerhafen
  Möglichkeit zur Zwischenlagerung
Komponenten
  Ein- / Ausgänge
  Transportmodule (AGV)
  Lagerplätze
Notes: Malte F.

## Slide 4: Vision FAISE
Simulation einer dezentralen, agentenbasierten Logistikhalle
Aufbau einer physischen Einheit zur Darstellung eines Teilsystems der Simulation
  AGVs (Transportroboter)
  Lagerrampen (Zwischenlagerung)
  Stetigförderer (Ein-Ausgänge)
Selbständige Kommunikation zwischen verschiedenen Agenten auf den Komponenten sollen autonomes Verhalten ermöglichen
HHLA und Gottwald
Stand der Technik
Notes: Malte F.

## Slide 5: Agenda
Einleitung
- Motivation - Problemstellung - Vision
Systembeschreibung
- Komponenten - Ablaufszenario - Agentenbeschreibung - Teilgruppen
Teilgruppen
Simulation / Flow / Drive
- Anforderungen - Konzeption - Demo - Herausforderungen - Ausblick
Zusammenfassung
- Ausblick FAISE II - Fazit
Notes: Malte F.

## Slide 6: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 7: Systembeschreibung - Komponenten
stationäre Lagerplätze:
  Rampen: FIFO-Lager
Autimatic Guided Vehicles:
  Volksbots
MICAz-Module
Im nächsten Schritt:
  Steigförderer
  STASH-Controller
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 8: Ablaufszenario 1. Paket wird am Eingang verarbeitet.
Notes: Jan Paul Vox
Paket kommt am Eingang an
  ID und Ziel werden von der Rampe zugewiesen
Fall A: Kein Auslagerungsauftrag für das Paket liegt vor
  Eingangsrampe startet Auktion, um freien Platz im Zwischenlager zu finden (Ausgewählt wird die Zwischenrampe mit den wenigsten Paketen)
  Die ausgewählte Rampe reserviert den Platz für das Paket
Fall B: Ausgang fragt Paket an
  Eingangsrampe bricht eventuell bestehende Planung (Fall A) ab und weist dem Paket das neue Ziel zu und startet neues Routing

## Slide 9: Ablaufszenario 2. Volksbot berechnet Energieaufwand.
berechnet
Notes: Jan Paul Vox
Rampe sucht Transportmittel:
  Auktion der Volksbots, die den Zeit- und Energieaufwand abschätzen
    Pathfinding
    Empirische Energieabschätzung
  Ein Volksbot kann gleichzeitig an nur einer Auktion beteiligt sein
  Rampe vergibt Auftrag an den Volksbot mit dem besten Angebot

## Slide 10: Ablaufszenario 3. Volksbot lädt Paket auf.
Notes: Jan Paul Vox
Ausgewählter Volksbot bewegt sich zur Rampe
  Volksbot meldet sich an der Rampe, wenn er seine Zielposition erreicht hat
Rampe übergibt das Paket, Volksbot nimmt Paket an
  Paketinformationen (ID, Ziel) werden auf Volksbot übertragen
Volksbot bewegt sich zum Ziel des Pakets
  Ändert sich unterwegs das Ziel, beendet der Volksbot im ersten Schritt trotzdem seinen Transport

## Slide 11: Ablaufszenario 4. Paket wird am Ausgang/ Ziel abgeladen.
Notes: Jan Paul Vox
Volksbot meldet sich beim Ziel an und übergibt das Paket
  Paketinformationen (ID, Ziel) werden auf das Ziel übertragen

## Slide 12: Systembeschreibung - Multiagentensystem
sehr differenzierte Aufgaben für jede einzelne Komponente
Ziel: Einfache Erweiterbarkeit, kosten- und energieeffiziente Hardware
Lösung: Repräsentation der Ablauflogik mithilfe von Agenten
Probleme
  beschränkte Ressourcen
  Vielzahl an Agenten / Agententypen

## Slide 13: Systembeschreibung - Agenten
Routing Agent
findet Wege (Hops) durch das System
führt Auktionen zwischen Eingangsrampe und Zwischenlagerrampen und Rampen und Volksbots durch
Plattform Agent
Abhängig vom Modul (Rampe, Stetigförder, AGV)
steuert Aktorik und Sensorik
Order Agent
Verteilter Materialflussrechner
Distribution von Aufträgen
Paket Agent
repräsentiert physisches Paket
kennt sein Ziel
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 14: Systembeschreibung - Agenten
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 15: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 16: Anforderungen – Lastenheft
Konzeption und Implementierung der / des
  Agenten
  Ablaufkonzepts
  Agentenkommunikation
Verhalten der Virtuelle Akteure analog zu den physischen Akteuren
Simulation soll dynamisch skalierbar sein
Generierung von Aufträgen
Anpassung von Parametern der Simulation
Statistiken
Notes: Simon J.

## Slide 17: Entwurf Komponenten
Notes: Simon J.

## Slide 18: Implementierung Interaktion der Komponenten
Notes: Simon J.

## Slide 19: Implementierung Agententypen
Jede Rampe besitzt einen
  Paket- , Order-, Routing- und Plattformagenten
Jedes Fahrzeug besitzt einen
  Paket- , Routing- und Plattformagenten
Plattform und Routingagenten sind unterschiedlich je nach Akteur
JobAgent zur Verteilung der Aufträge
  Eingangsrampe: Eingang eines Auftrags
  Ausgangsrampe: Bedarf nach einem Paket
StatistikAgent zur Datenhaltung und Aggregieren von Ereignissen
Notes: Simon J.

## Slide 20: Herausforderungen / Schwierigkeiten
Komplexität der Kommunikation und der Vielzahl an Agenten
Entwicklung der Agenten bzw. der Behaviours mit mehreren Personen
Parallelisierung der Aufgaben, vor allem zu Beginn, nur schwer möglich
Debugging-Probleme im GWT Clientcode
Notes: Simon J.

## Slide 21: Ausblick
Dynamisches Hinzufügen von Bots und Aufträgen zur Simulationslaufzeit
Kollisionsvermeidung der Fahrzeuge
  zwischen Bots
  Bots und Rampen
Genauere Zeitplanung für die Aufträge
erweitertes Schwarmverhalten
Hybrider Modus
Notes: Simon J.

## Slide 22: Live Demo der Simulation
Notes: Simon J.

## Slide 23: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 24: Anforderungen
Hardware
MICAz-Module mit Contiki OS
Multiagentensystem auf Mikrocontroller
Vollständiges MAS
Agenten kommunizieren plattformübergreifend
Reduzierter Test-Aufbau
eine Rampe, ein Volksbot
vollständige Kommunikation über Agentennachrichten
Kommunikation mit den Volksbots
Korrekte Ansteuerung der Bolzen und Lichtschranken

## Slide 25: Konzeption I - Rampen

## Slide 26: Konzeption II - Volksbots

## Slide 27: Ansteuerung der Bolzen
o
o
o
1
1
1
geschlossen
geöffnet

## Slide 28: Kommunikationsstack
FAISE Network Flooding:
Source- und Message-ID
Broadcast
Time-To-Live
Notes: Atomic Broadcast Channel: Nur Time-To-Live im Header, da Empfänger und Sender im Kopf der Agenten-Nachricht
Chameleon: Header-Reduzierung durch Zusammenfassen von redundanten Daten
CSMA: Carrier Sense Multiple Access – ist das geteilte Medium frei?
X-MAC: Radio Duty Cycling (RDC)
  Stromersparnis durch Abschalten der Sende- und Empfangseinheit
  X-MAC: Strobe Preamble & Early Acking, frühes Senden der Adresse

## Slide 29: Agenten-Nachrichten
Dest | Source | Priority | Type | AgentType
2 | 2 | 1 | 2 | 2
Conversation-ID | Message-ID | Data Length | Data
3 | 2 | 1 | 0-23
Paket-Übergabe
Nachricht mit Paket-ID und Ziel
Terminierung & erneute Initialisierung

## Slide 30: Herausforderungen & Ausblick
Herausforderungen
geringer Arbeitsspeicher (2KB)
Ausblick
Auktionen für Zwischenlager-Rampen
zu geringe Sendeleistung
Debugging in verteilten Systemen
Erweiterte Auftragsbearbeitung
Zeitslots & Reservierung
Erweitertes Routing
Dynamische Routenanpassung

## Slide 31: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 32: Anforderungen
Volksbot
Linux mit ROS
Auftragsverwaltung
Aufträge annehmen und in Ziel umsetzen
Navigation
Routenplanung mit Dijkstra-Algorithmus
Kommunikation mit Materialfluss (Micaz)
Laserscanner Sick LSM100, Fahreinheit, Fördereinheit
Födereinheit für Paketabgabe –übergabe vorbereiten
Verwendung von Umgebungskarte
Echtzeit Lokalisation mit AMCL (Adaptiv Monte Carlo Lokalisation) Odometrie + Laserscan
Notes: AMCL: Odometrie

## Slide 33: Konzeption I
Notes: AMCL: Odometrie

## Slide 34: Konzeption II
Notes: Ablaufkonzept

## Slide 35: Herausforderung/ Ausblick
Fehleranfälligkeit Odometrieberechnung
  Abhilfe durch AMCL
Initialisierung der Maxon Controller
  Minimale Abweichungen führen zu Systemabstürzen
Sinnvolle Funktionen in ROS identifizieren
  Vielzahl an Möglichkeiten
Programmierung mit Hinblick auf CPU-Auslaustung
  Multithreading
Lokalisationsgenauigkeit
  Parametrisierung
Kollisionsvermeidung
Energiemanagement
  Automatisches Laden
Kostenberechnung
Schwarmverhalten
Herausforderung
Ausblick (FAISE II)
Herausforderung
Ausblick (FAISE II)
Notes: Ablaufkonzept
-Init-Parametrisierung

## Slide 36: Demo
Notes: Simon J.

## Slide 37: Demo
Notes: Simon J.

## Slide 38: Agenda
Einleitung
Systembeschreibung
Simulation Flow Drive
Zusammenfassung
Notes: Malte F.

## Slide 39: Zusammenfassung / Fazit
Wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen Projektmanagement und SE
Parallelisierung durch Erarbeitung von Technologien
Regelmäßiger Abgleich zwischen Auftraggebern und Team
Modularisierbarkeit kann Komplexität erhöhen und Testbarkeit erschweren
Notes: Simon J.

## Slide 40: Zusammenfassung / Ausblick
Entwicklung eines Hybridmodus
Notes: #Geilon

## Slide 41: Zusammenfassung / Ausblick
Notes: #Geilon

## Slide 42: Zeit für Fragen!
Notes: Malte F.

## Slide 43
ANHANG
Notes: Simon J.

## Slide 44: Anforderungen Simulation
Realisierung einer Software, die eine Simulation analog zum physisch vorhandenen System ermöglicht
Simulation soll dynamisch skalierbar sein
  Anzahl Bots
  Pathfinding-Algorithmen
Anpassbare Simulationsgeschwindigkeit
AGV soll bei der Erstellung eines Angebots seine Reichweite miteinbeziehen
Festhalten von Simulationswerten in Statistiken
  Durchlaufzeit für einen Satz von Aufträgen
  Auslastung der AGV
Notes: Raschid A.

## Slide 45: Anforderungen Simulation (Forts.)
Zwei Modi
  Rein virtueller Modus
    Selbstkonfigurierbare Simulation
  Hybrider Modus
    Visualisierung der physikalischen Zelle in einem Teilbereich
Software soll als Client-Server realisiert werden, weil
  Plattformunabhängige Entwicklung
  Einfache, großflächige Verteilung möglich
  Einheitliche Wartung
  Alle Nutzer haben einheitliche Version
  Bereitstellung von Statistiken und Szenarien für mehrere Benutzer
  Kapselung der Kommunikation mit der physischen Zelle
Notes: Raschid A.

## Slide 46: Weg- / Netzplanung
Wege – Streckennetz
Koordinatensystem
Potentialfeld
Notes: Mischa

## Slide 47: Suchalgorithmen
Testläufe mit Breiten / Tiefensuche
A* Suchalgorithmus
  Verfeinerung → Theta* Suchalgorithmus
Probleme:
  Deadlocks
  Neuplanung
  Sackgassen
  Energieeffizienz
Kollisionsvermeidung
  Bahnreservierung
  Laserscann zur Erkennung dynamischer Objekte
  Vorfahrts- / Prioritätenregelung
Notes: Mischa