## Slide 1
Abschlusspräsentation
21.10.2014
Team FAISE:
Berthe Ongnomo,
Chancelle Merveille Tematio Ymele
Nagihan Aydin
Michael Goldenstein
Raschid Alkhatib
Matthias Aden
Christopher Schwarz
Simon Jakubowski
Jannik Flessner
Malte Falk
Jan-Gerd Meß
Jan Paul Vox
Notes: Malte F.

## Slide 2: Motivation
Probleme mit statischen Materialflusssystemen
  Schlechte Skalierbarkeit
  Schlechte Erweiterbarkeit
  Schlechtes Anpassungsverhalten
  Single-Point-Of-Failure
Flexible fahrerlose Transportsysteme
  Gute Skalierbarkeit
  Robustheit durch Redundanz
  Hohe Reaktivität durch dezentrale Steuerung
Notes: Malte F.

## Slide 3: Vision
Simulation einer dezentralen, agentenbasierten Logistikhalle
Aufbau einer physischen Einheit zur Darstellung eines Teilsystems der Simulation
  AGVs (Transportroboter)
    Schwarmverhalten
  Lagerrampen (Zwischenlagerung)
  Stetigförderer (Ein-Ausgänge)
Selbständige Kommunikation zwischen verschiedenen Agenten auf den Komponenten sollen autonomes Verhalten ermöglichen
HHLA und Gottwald
Stand der Technik
Notes: Malte F.

## Slide 4: Ziel Projektgruppe FAISE
Realisierung eines Materialflusssystems auf Agentenbasis
Simulation eines dynamisch skalierbaren Umschlaglagers mit Einsatz von AGVs
  Schwerpunkt auf Pathfinding
Realisierung einer physischen Zelle bestehend aus min. einer Rampe und einem AGV für den Transport
  Materialflusssystem auf Mikrocontrollerbasis (Micaz)
Autonom agierende AGVs
  Selbständige Navigation und Lokalisation
  Paketübergabe
  Statusrückmeldung an Materialflusssystem
Rampe A
Rampe B
Volksbot
Micaz
Notes: Malte F.

## Slide 5: Agenda
Einleitung
2. Systembeschreibung
  Komponenten
  Ablaufszenario
  Agentenbeschreibung
  Teilgruppen
3. Teilgruppen Simulation / Flow / Drive
4. Zusammenfassung
[ROT]
Notes: Malte F.

## Slide 6: Systembeschreibung - Komponenten
Im nächsten Schritt:
Steigförderer
STASH-Controller
Automatic Guide Vehicle (Volksbot)
Zentrale Steuereinheit
Hubeinheit
Fördereinheit
Fahreinheit
Laserscanner
Stationärer Lagerplatz (Rampe)
Lichtschranken
Bolzen
FIFO-Lager
Mikrocontroller (Micaz)
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 7: Ablaufszenario (Simulation)
Bsp. Konfiguration:
2 Eingangsrampen
3 Zwischenlagerrampen
2 Ausgangsrampen
2 Volksbots
Basiszustand: System wartet auf Auftrag, Volksbots parken + laden
Ablauf:
Paket wird am Eingang verarbeitet
Volksbot berechnet Energieaufwand
Volksbot lädt Paket auf
Paket wird am Ausgang/ Ziel abgeladen
P
Ausgang
Eingang
Zwischenlager
Rampe sucht Transportmittel (Auktion über Volksbot)
Notes: - Konfigurationsbeispiel für Simulation  Übertragung auf physische Zelle Möglich

## Slide 8: Systembeschreibung - Multiagentensystem
sehr differenzierte Aufgaben für jede einzelne Komponente
Ziel: Einfache Erweiterbarkeit, kosten- und energieeffiziente Hardware
Lösung: Repräsentation der Ablauflogik mithilfe von Agenten
Probleme
  beschränkte Ressourcen
  Vielzahl an Agenten / Agententypen
[JAD]
[MIC]

## Slide 9: Systembeschreibung - Agenten
Routing Agent
  findet Wege (Hops) durch das System
  führt Auktionen zwischen Eingangsrampe und Zwischenlagerrampen und Rampen und Volksbots durch
Plattform Agent
  Abhängig vom Modul (Rampe, Stetigförder, AGV)
  steuert Aktorik und Sensorik
Order Agent
  Verteilter Materialflussrechner
  Distribution von Aufträgen
Paket Agent
  repräsentiert physisches Paket
  kennt sein Ziel
[RA]
[PA]
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 10: Systembeschreibung - Agenten
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 11: Agenda
Einleitung
2. Systembeschreibung
3. Teilgruppen Simulation / Flow / Drive
  Anforderungen
  Konzeption
  Herausforderungen
  Ausblick
  Demo
4. Zusammenfassung
Team Simulation:
Nagihan Aydin
Raschid Alkhatib
Matthias Aden
Christopher Schwarz
Simon Jakubowski
[ROT]
Notes: Malte F.

## Slide 12: Anforderungen – Lastenheft
Konzeption und Implementierung der / des
  Agenten
  Ablaufkonzepts
  Agentenkommunikation
Verhalten der Virtuelle Akteure analog zu den physischen Akteuren
Simulation soll skalierbar sein
Generierung von Aufträgen
Statistiken
Notes: Simon J.

## Slide 13: Technologieüberblick
Notes: Simon J.

## Slide 14: Interaktion der Komponenten
Notes: Simon J.

## Slide 15: Agententypen
Jede Rampe besitzt einen
  Paket- , Order-, Routing- und Plattformagenten
Jedes Fahrzeug besitzt einen
  Paket- , Routing- und Plattformagenten
Plattform und Routingagenten sind unterschiedlich je nach Akteur
JobAgent zur Verteilung der Aufträge
  Eingangsrampe: Eingang eines Auftrags
  Ausgangsrampe: Bedarf nach einem Paket
StatistikAgent zur Datenhaltung und Aggregieren von Ereignissen
Notes: Simon J.

## Slide 16: Herausforderungen / Schwierigkeiten
Komplexität der Kommunikation und der Vielzahl an Agenten
Entwicklung der Agenten bzw. der Behaviours mit mehreren Personen
Parallelisierung der Aufgaben, vor allem zu Beginn, nur schwer möglich
Debugging-Probleme
Notes: Simon J.

## Slide 17: Ausblick
Dynamisches Hinzufügen von Bots und Aufträgen zur Simulationslaufzeit
Kollisionsvermeidung der Fahrzeuge
  zwischen Bots
  Bots und Rampen
Genauere Zeitplanung für die Aufträge
erweitertes Schwarmverhalten
Migration von JADE auf JASON (Sheduler)
Hybrider Modus
[JAD]
Notes: Simon J.

## Slide 18: Live Demo der Simulation
Notes: Simon J.

## Slide 19: Demo Pathfinding
Notes: Simon J.

## Slide 20: Agenda
Einleitung
2. Systembeschreibung
3. Teilgruppen Simulation / Flow / Drive
  Anforderungen
  Konzeption
  Demo
  Herausforderungen
  Ausblick
4. Zusammenfassung
Team Flow:
Chancelle Merveille Tematio Ymele
Malte Falk
Jan-Gerd Meß
[ROT]
Notes: Malte F.

## Slide 21: Anforderungen
Hardware
  MICAz-Module mit Contiki OS
  Korrekte Ansteuerung der Bolzen und Lichtschranken
  Kommunikation mit den Volksbots
Multiagentensystem auf Mikrocontroller
  Vollständiges MAS
  Agenten kommunizieren plattformübergreifend
Reduzierter Test-Aufbau
  eine Rampe, ein Volksbot
  vollständige Kommunikation über Agentennachrichten

## Slide 22: Konzeption I - Rampen

## Slide 23: Konzeption II - Volksbots

## Slide 24: Ansteuerung der Bolzen
o
o
o
1
1
1
geschlossen
geöffnet

## Slide 25: Kommunikationsstack
FAISE Network Flooding:
Source- und Message-ID
Time-To-Live
Broadcast
Notes: Atomic Broadcast Channel: Nur Time-To-Live im Header, da Empfänger und Sender im Kopf der Agenten-Nachricht
Chameleon: Header-Reduzierung durch Zusammenfassen von redundanten Daten
CSMA: Carrier Sense Multiple Access – ist das geteilte Medium frei?
X-MAC: Radio Duty Cycling (RDC)
  Stromersparnis durch Abschalten der Sende- und Empfangseinheit
  X-MAC: Strobe Preamble & Early Acking, frühes Senden der Adresse

## Slide 26: Agenten-Nachrichten
Dest | Source | Priority | Type | AgentType
2 | 2 | 1 | 2 | 2
Conversation-ID | Message-ID | Data Length | Data
3 | 2 | 1 | 0-23
Paket-Übergabe
Nachricht mit Paket-ID und Ziel
Terminierung & erneute Initialisierung

## Slide 27: Herausforderungen & Ausblick
Herausforderungen
  geringer Arbeitsspeicher (2KB)
  zu geringe Sendeleistung
  Debugging in verteilten Systemen
Ausblick
  Auktionen für Zwischenlager-Rampen
  Erweitertes Routing
    Zeitslots & Reservierung
    Dynamische Routenanpassung
  Erweiterte Auftragsbearbeitung
[MIC]

## Slide 28: Agenda
Einleitung
2. Systembeschreibung
3. Teilgruppen Simulation / Flow / Drive
  Anforderungen
  Konzeption
  Demo
  Herausforderungen
  Ausblick
4. Zusammenfassung
Team Drive:
Berthe Ongnomo,
Michael Goldenstein
Jannik Flessner
Jan Paul Vox
[ROT]
Notes: Malte F.

## Slide 29: Anforderungen
Volksbot
  Linux mit ROS
  Laserscanner Sick LSM100, Fahreinheit, Fördereinheit
  Kommunikation mit Materialfluss (Micaz)
Auftragsverwaltung
  Aufträge annehmen und in Ziel umsetzen
  Födereinheit für Paketabgabe –übergabe vorbereiten
Navigation
  Verwendung von Umgebungskarte
  Routenplanung mit Dijkstra-Algorithmus
  Echtzeit Lokalisation mit AMCL (Adaptiv Monte Carlo Lokalisation) Odometrie + Laserscan
[KOM]
Notes: AMCL: Odometrie

## Slide 30: Konzeption I
Notes: AMCL: Odometrie

## Slide 31: Konzeption II
Notes: Ablaufkonzept

## Slide 32: Herausforderung/ Ausblick
Fehleranfälligkeit Odometrieberechnung
  Abhilfe durch AMCL
Initialisierung der Maxon Controller
  Minimale Abweichungen führen zu Systemabstürzen
Parametrisierung
  Balance zwischen
Programmierung mit Hinblick auf CPU-Auslaustung
  Multithreading
Lokalisationsgenauigkeit
  Parametrisierung
Kollisionsvermeidung
Energiemanagement
  Automatisches Laden
Kostenberechnung
Schwarmverhalten
Herausforderung
Ausblick
P
Notes: Ablaufkonzept
-Init-Parametrisierung

## Slide 33: Demo
Notes: Simon J.

## Slide 34: Agenda
Einleitung
2. Systembeschreibung
3. Teilgruppen Simulation / Flow / Drive
4. Zusammenfassung
  Fazit
  Ausblick (FAISE II)
[ROT]
Notes: Malte F.

## Slide 35: Zusammenfassung / Fazit
Wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen Projektmanagement und SE
Regelmäßiger Abgleich zwischen Auftraggebern und Team
Modularisierbarkeit kann Komplexität erhöhen und Testbarkeit erschweren
Notes: Simon J.

## Slide 36: Zusammenfassung / Ausblick
Entwicklung eines Hybridmodus
Notes: #Geilon

## Slide 37: Zusammenfassung / Ausblick
Notes: #Geilon

## Slide 38: Zeit für Fragen!
Notes: Malte F.

## Slide 39: Quellen von Abbildungen
[ROT] roterfaden-design.de, Roter Faden, 2014.
http://www.roterfaden-design.de/bilder/logo2.gif, (Zugriff am: 26.05.2014)
[RA] adapttechit.com, ACD, 2014. http://www.adapttechit.com/uploads/2/7/7/9/27796063/7505215.jpg?433, (Zugriff am: 20.10.2014)
[JAD] jade.tilab.com, Jade, 2014 http://jade.tilab.com/, (Zugriff am: 20.10.2014)
[MIC] cmt-gmbh.de, MICAz, 2014. http://www.cmt-gmbh.de/Produkte/WirelessSensorNetworks/Images/MICAz_gross.jpg, (Zugriff am 20.10.2014)
[KOM] reel-gmbh.de, Bild Navigation, 2014.
http://www.reel-gmbh.de/assets/images/Bild-NavigationNEU.jpg, (Zugriff am: 20.10.2014)

## Slide 40
ANHANG
Notes: Simon J.

## Slide 41: Agenda
1. Einleitung
  Motivation
  Problemstellung
  Vision
2. Systembeschreibung
  Komponenten
  Ablaufszenario
  Agentenbeschreibung
  Teilgruppen
3. Teilgruppen Simulation / Flow / Drive
  Anforderungen
  Konzeption
  Demo
  Herausforderungen
  Ausblick
4. Zusammenfassung
  Ausblick FAISE II
  Fazit
Notes: Malte F.

## Slide 42: Anforderungen Simulation
Realisierung einer Software, die eine Simulation analog zum physisch vorhandenen System ermöglicht
Simulation soll dynamisch skalierbar sein
  Anzahl Bots
  Pathfinding-Algorithmen
Anpassbare Simulationsgeschwindigkeit
AGV soll bei der Erstellung eines Angebots seine Reichweite miteinbeziehen
Festhalten von Simulationswerten in Statistiken
  Durchlaufzeit für einen Satz von Aufträgen
  Auslastung der AGV
Notes: Raschid A.

## Slide 43: Anforderungen Simulation (Forts.)
Zwei Modi
  Rein virtueller Modus
    Selbstkonfigurierbare Simulation
  Hybrider Modus
    Visualisierung der physikalischen Zelle in einem Teilbereich
Software soll als Client-Server realisiert werden, weil
  Plattformunabhängige Entwicklung
  Einfache, großflächige Verteilung möglich
  Einheitliche Wartung
  Alle Nutzer haben einheitliche Version
  Bereitstellung von Statistiken und Szenarien für mehrere Benutzer
  Kapselung der Kommunikation mit der physischen Zelle
Notes: Raschid A.

## Slide 44: Weg- / Netzplanung
Wege – Streckennetz
Koordinatensystem
Potentialfeld
Notes: Mischa

## Slide 45: Suchalgorithmen
Testläufe mit Breiten / Tiefensuche
A* Suchalgorithmus
  Verfeinerung → Theta* Suchalgorithmus
Probleme:
  Deadlocks
  Neuplanung
  Sackgassen
  Energieeffizienz
Kollisionsvermeidung
  Bahnreservierung
  Laserscann zur Erkennung dynamischer Objekte
  Vorfahrts- / Prioritätenregelung
Notes: Mischa