## Slide 1: Projektgruppe
Zwischenreview
04.03.2014
Notes: Malte F.

## Slide 2: Motivation / Ziel
Probleme mit statischen Materialflusssystemen
  Schlechte Skalierbarkeit
  Schlechte Erweiterbarkeit
  Schlechtes Anpassungsverhalten
  Single-Point-Of-Failure
Flexible fahrerlose Transportsysteme
  Gute Skalierbarkeit
  Robustheit durch Redundanz
  Hohe Reaktivität durch dezentrale Steuerung
Notes: Malte F.

## Slide 3: Stand der Technik
HHLA und Gottwald

## Slide 4: Lösungsansatz
Realisierung einer Simulation und physischen Zelle
zur Abbildung eines Umschlagslagers
Umschlagslager
  Individuelle Pakete
  Umschlag von einem Transportmittel auf das nächste
  Beispiel: Containerhafen
  Möglichkeit zur Zwischenlagerung
Komponenten
  Ein- / Ausgänge
  Transportmodule (AGV)
  Lagerplätze
Notes: Malte F.

## Slide 5: Agenda
Projektorganisation
Ablaufszenario
Realisierung
Stand der Entwicklung
Notes: Malte F.

## Slide 6: Projektorganisation
Organisation in 3 Gruppen
  Simulation
  Fahrzeuge
  Materialfluss
Vorgehensmodell
  Agile Entwicklung mit SCRUM / Prototyping
    Rücksprachen, Zwischenberichte
    Meilensteine als Zwischenziele
    Aufgabenerfüllung in Sprints
Weekly Scrums
Sprints
Notes: Michael G.

## Slide 7: Werkzeuge in der Projektorganisation
Jira
  Ablauforganisation – Prozessmanagement
Confluence
  Wiki
GitHub
  Versionsverwaltung
Webseite
  Außendarstellung
Notes: Michael G.

## Slide 8: Aufgaben / Rollen
Admin
Außendarstellung
Dokumentenverwaltung
Gruppenleiter pro Teilgruppe
Qualitätsmanager
Werkzeugbeauftragter
Projektgruppe FAISE Zwischenreview Uni Oldenburg
Notes: Michael G.

## Slide 9: Agenda
Projektorganisation
Ablaufszenario
Realisierung
Stand der Entwicklung
Notes: Malte F.

## Slide 10: Ablaufszenario 1. Paket wird am Eingang verarbeitet.
Notes: Jan Paul Vox
Paket kommt am Eingang an
  ID und Ziel werden von der Rampe zugewiesen
Fall A: Kein Auslagerungsauftrag für das Paket liegt vor
  Eingangsrampe startet Auktion, um freien Platz im Zwischenlager zu finden (Ausgewählt wird die Zwischenrampe mit den wenigsten Paketen)
  Die ausgewählte Rampe reserviert den Platz für das Paket
Fall B: Ausgang fragt Paket an
  Eingangsrampe bricht eventuell bestehende Planung (Fall A) ab und weist dem Paket das neue Ziel zu und startet neues Routing

## Slide 11: Ablaufszenario 2. Volksbot berechnet Energieaufwand.
berechnet
Notes: Jan Paul Vox
Rampe sucht Transportmittel:
  Auktion der Volksbots, die den Zeit- und Energieaufwand abschätzen
    Pathfinding
    Empirische Energieabschätzung
  Ein Volksbot kann gleichzeitig an nur einer Auktion beteiligt sein
  Rampe vergibt Auftrag an den Volksbot mit dem besten Angebot

## Slide 12: Ablaufszenario 3. Volksbot lädt Paket auf.
Notes: Jan Paul Vox
Ausgewählter Volksbot bewegt sich zur Rampe
  Volksbot meldet sich an der Rampe, wenn er seine Zielposition erreicht hat
Rampe übergibt das Paket, Volksbot nimmt Paket an
  Paketinformationen (ID, Ziel) werden auf Volksbot übertragen
Volksbot bewegt sich zum Ziel des Pakets
  Ändert sich unterwegs das Ziel, beendet der Volksbot im ersten Schritt trotzdem seinen Transport

## Slide 13: Ablaufszenario 4. Paket wird am Ausgang/ Ziel abgeladen.
Notes: Jan Paul Vox
Volksbot meldet sich beim Ziel an und übergibt das Paket
  Paketinformationen (ID, Ziel) werden auf das Ziel übertragen

## Slide 14: Agenda
Projektorganisation
Ablaufszenario
Realisierung
Stand Entwicklung
Notes: Malte F.

## Slide 15: Gesamtarchitektur aus Simulationssicht
Notes: Simon J.

## Slide 16: Anforderungen Simulation
Realisierung einer Software, die eine Simulation analog zum physisch vorhandenen System ermöglicht
Simulation soll dynamisch skalierbar sein
  Anzahl Bots
  Pathfinding-Algorithmen
Anpassbare Simulationsgeschwindigkeit
AGV soll bei der Erstellung eines Angebots seine Reichweite miteinbeziehen
Festhalten von Simulationswerten in Statistiken
  Durchlaufzeit für einen Satz von Aufträgen
  Auslastung der AGV
Notes: Raschid A.

## Slide 17: Anforderungen Simulation (Forts.)
Zwei Modi
  Rein virtueller Modus
    Selbstkonfigurierbare Simulation
  Hybrider Modus
    Visualisierung der physikalischen Zelle in einem Teilbereich
Software soll als Client-Server realisiert werden, weil
  Plattformunabhängige Entwicklung
  Einfache, großflächige Verteilung möglich
  Einheitliche Wartung
  Alle Nutzer haben einheitliche Version
  Bereitstellung von Statistiken und Szenarien für mehrere Benutzer
  Kapselung der Kommunikation mit der physischen Zelle
Notes: Raschid A.

## Slide 18: Physische Zelle
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 19: Materialfluss
Komplexe Orchestrierung der einzelnen Komponenten
sehr differenzierte Aufgaben für jede einzelne Komponente
Repräsentation der Ablauflogik mithilfe von Agenten
Probleme
  Echtzeitanforderungen
  Beschränkte Ressourcen
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 20: Materialfluss
Routing Agent
  findet Wege (Hops) durch das System
  führt Auktionen zwischen Eingangsrampe und Zwischenlagerrampen und Rampen und Volksbots durch
Plattform Agent
  Abhängig vom Modul (Rampe, Stetigförder, AGV)
  steuert Aktorik und Sensorik
Order Agent
  Verteilter Materialflussrechner
  Distribution von Aufträgen
Paket Agent
  repräsentiert physisches Paket
  kennt Ziel
Notes: Jan-Gerd Meß

## Slide 21: Fahrzeuge Volksbot
Volksbot
  2 Maxon Antriebe (links, rechts)
  Fördereinheit
  Hubeinheit
  2D-Laserscanner (vorne und hinten)
  Laptop als zentrales Steuer und Kommunikationselement
Notes: Jan Paule Voxe

## Slide 22: Architektur Fahrzeuge
Notes: Jan Paule Voxe

## Slide 23: Weg- / Netzplanung
Wege – Streckennetz
Koordinatensystem
Potentialfeld
Notes: Mischa

## Slide 24: Suchalgorithmen
Testläufe mit Breiten / Tiefensuche
A* Suchalgorithmus
  Verfeinerung → Theta* Suchalgorithmus
Probleme:
  Deadlocks
  Neuplanung
  Sackgassen
  Energieeffizienz
Kollisionsvermeidung
  Bahnreservierung
  Laserscann zur Erkennung dynamischer Objekte
  Vorfahrts- / Prioritätenregelung
Notes: Mischa

## Slide 25: Vision
Neuplanung / Umplanung ( dynamisches Ausweichen )
Notes: Mischa

## Slide 26: Agenda
Projektorganisation
Ablaufszenario
Realisierung
Stand Entwicklung
Notes: Malte F.

## Slide 27: Stand der Entwicklung
Simulation
  Login und Registrierung (abgeschlossen)
  Frontend (in Process)
  Visualisierung (in Process)
Materialfluss
  Entwicklung der Treiber für die Rampen (abgeschlossen)
  Serielle Kommunikation zu Volksbot (in Process)
  Agentenframework (in Process)
Fahrzeuge
  Theoretische Einarbeitung (abgeschlossen)
  „Hello World“ auf dem Volksbot (abgeschlossen)
  Parametrisierung der Aktorik (in Process)
  Auswertung der Sensorik (in Process)
  Implementierung Fahralgorithmen (in Process)
Notes: #Geilon

## Slide 28: Zeit für Fragen!
Notes: Malte F.